## Slide 1
Gated Residual 多模态血糖预测结构
频谱作为主模态；PPG/ICM 辅助模态只学习有界门控残差，用于小幅修正频谱特征。
Spectrum 输入
频谱窗口 / 单点频谱
频谱特征编码器
base_model.extract_features
z_s ∈ R^d
PPG / ICM 输入
动态状态 / 运动质量特征
AuxFeatureEncoder
Linear → LN → ReLU
a ∈ R^k
条件拼接
u = [z_s ; a]
Residual 分支
r = tanh(f_r(u))
Gate 分支
g = sigmoid(f_g(u))
有界 Scale
α ∈ [min, 1]
z' = z_s + α · g ⊙ r
预测头
MLP Head
ŷ
可选差异学习率：base_model → lr；AuxEncoder / Residual / Gate / Head → fusion_lr；residual_scale → scale_lr。